## Slide 1
SAMOS ARDUINO DAY 2026
Εφαρμογές Arduino στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων
INTERNET OF THINGS
Workshop & Presentation
Σάμος, Ελλάδα
Οικοσύστημα Arduino & Συνδεσιμότητα

## Slide 2
Περιεχόμενα Παρουσίασης
Samos Arduino Day 2026 — Επισκόπηση Ενοτήτων
01
Τι είναι το IoT
Ορισμός, μοναδική αναγνώριση αντικειμένων και ιστορική εξέλιξη της τεχνολογίας.
02
Συσκευές IoT
Χαρακτηριστικά, πρωτόκολλα επικοινωνίας, παραδείγματα και πλατφόρμες ανάπτυξης.
03
Arduino στο IoT
Γιατί να επιλέξετε Arduino, οικοσύστημα Cloud και εξειδικευμένο hardware (MKR, ESP32, Nano).
2026
ARDUINO DAY SAMOS
Hardware & Connectivity

## Slide 3
ΕΝΟΤΗΤΑ 01
01
Τι είναι το IoT;
Εισαγωγή στη θεμελιώδη έννοια του Διαδικτύου των Πραγμάτων: Πώς τα αντικείμενα αποκτούν φωνή και συνδέονται στον ψηφιακό κόσμο.

## Slide 4
Ορισμός του IoT
Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things) περιγράφει ένα παγκόσμιο δίκτυο διασυνδεδεμένων αντικειμένων που συλλέγουν και ανταλλάσσουν δεδομένα.
Φυσικά Αντικείμενα
Καθημερινές συσκευές εξοπλισμένες με υπολογιστική ισχύ και δυνατότητα δικτύωσης.
Μοναδική Αναγνώριση
Κάθε αντικείμενο διαθέτει μια μοναδική ταυτότητα, επιτρέποντας την ακριβή διαχείριση και παρακολούθησή του.
Αισθητήρες & Δράση
Χρήση αισθητήρων για την αντίληψη του περιβάλλοντος και αλληλεπίδραση χωρίς την ανάγκη ανθρώπινης παρέμβασης.
“ Γεφυρώνοντας τον φυσικό κόσμο με τον ψηφιακό μέσω της συνδεσιμότητας. ”

## Slide 5
Ιστορική Αναδρομή του IoT
Από τις πρώτες ιδέες στην καθολική συνδεσιμότητα
1970
Συστήματα Επιτήρησης
Πρώιμες προσπάθειες απομακρυσμένης παρακολούθησης.
1990
John Romkey
Η πρώτη "έξυπνη" τοστιέρα συνδεδεμένη στο Internet.
1999
Kevin Ashton
Επινόηση του όρου "Internet of Things" μέσω RFID.
Σήμερα
Εκτεταμένη Συνδεσιμότητα
Δισεκατομμύρια συσκευές σε ένα παγκόσμιο δίκτυο.
Samos Arduino Day 2026
Η εξέλιξη της τεχνολογίας

## Slide 6
02
ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ
Συσκευές IoT
Εξερεύνηση των τεχνικών προδιαγραφών, της αρχιτεκτονικής και της λειτουργίας των συσκευών που συνθέτουν το σύγχρονο οικοσύστημα του IoT.
SAMOS ARDUINO DAY 2026

## Slide 7
ΕΝΟΤΗΤΑ 02: ΣΥΣΚΕΥΕΣ IOT
Χαρακτηριστικά Συσκευών IoT
Αισθητήρες
Συλλογή δεδομένων από το περιβάλλον (θερμοκρασία, υγρασία, κίνηση) και μετατροπή τους σε ψηφιακά σήματα.
Επεξεργασία
Τοπική ανάλυση δεδομένων μέσω μικροελεγκτών (MCU) για λήψη αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο.
Συνδεσιμότητα
Δυνατότητα ανταλλαγής δεδομένων με άλλες συσκευές ή το Cloud μέσω Wi-Fi, Bluetooth, LoRa κ.ά.
Αποθήκευση
Προσωρινή ή μόνιμη διατήρηση δεδομένων εντός της συσκευής για καταγραφή ή μεταγενέστερη χρήση.
Samos Arduino Day 2026

## Slide 8
Πρωτόκολλα Επικοινωνίας
Τεχνολογίες διασύνδεσης και εμβέλεια δικτύων IoT
WPAN
Wireless Personal Area Network
ΕΜΒΕΛΕΙΑ: < 10M
Bluetooth, Zigbee, NFC
WLAN
Wireless Local Area Network
ΕΜΒΕΛΕΙΑ: < 100M
Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac)
WWAN
Wireless Wide Area Network
ΕΜΒΕΛΕΙΑ: ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ
4G LTE, 5G, Cellular
LPWAN
Low Power Wide Area Network
ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
LoRaWAN, NB-IoT, Sigfox
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η επιλογή του πρωτοκόλλου εξαρτάται από τις ανάγκες του project για ταχύτητα, κατανάλωση ενέργειας και απόσταση.

## Slide 9
ΕΝΟΤΗΤΑ 02
Συσκευές IoT
Που πιστεύετε πως χρησιμοποιείται το IoT στις έξυπνες πόλεις;
Σκεφτείτε καθημερινά προβλήματα και πώς οι αισθητήρες μπορούν να τα λύσουν...
Στάθμευση
Φωτισμός
Απορρίμματα
Περιβάλλον
SAMOS ARDUINO DAY 2026

## Slide 10
Παράδειγμα Συστήματος IoT
Case Study: Το Έξυπνο Πλυντήριο
1. Φυσική Συσκευή
Αισθητήρες δόνησης
Μέτρηση στάθμης νερού
Κατανάλωση ενέργειας
2. Συνδεσιμότητα
Σύνδεση WiFi / Cloud
Αποστολή δεδομένων
Ασφαλής επικοινωνία
3. Έλεγχος & Χρήστης
Ειδοποιήσεις ολοκλήρωσης
Απομακρυσμένη εκκίνηση
Προγραμματισμός πλύσης
Το IoT μετατρέπει μια παθητική οικιακή συσκευή σε ένα ενεργό, διασυνδεδεμένο σύστημα.
SMART HOME CASE STUDY

## Slide 11
Πλατφόρμες Ανάπτυξης IoT
Συνδυασμός υλικού (Hardware) και υπηρεσιών Cloud
HARDWARE (ΥΛΙΚΟ)
Raspberry Pi
Υψηλή υπολογιστική ισχύς & Linux
ESP32
Ενσωματωμένο Wi-Fi & Bluetooth
Arduino Ecosystem
Η πιο δημοφιλής πύλη εισόδου για makers και επαγγελματίες IoT λύσεων.
CLOUD (ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ)
Microsoft Azure IoT
Enterprise λύσεις, διαχείριση συσκευών σε κλίμακα και AI analytics.
Amazon AWS IoT
Ευέλικτη συνδεσιμότητα, data lake integration και serverless logic.
"Η επιλογή της πλατφόρμας εξαρτάται από τις απαιτήσεις ισχύος, την κατανάλωση ενέργειας και την ανάγκη για επεξεργασία δεδομένων στο cloud."
Samos Arduino Day 2026
Hardware + Software = IoT

## Slide 12
Ενότητα
03
Arduino στο IoT
Εστίαση στη χρήση της πλατφόρμας Arduino για την υλοποίηση και ανάπτυξη προηγμένων έργων στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων.
Hardware
Cloud
Software
SAMOS ARDUINO DAY
2026

## Slide 13
ΕΝΟΤΗΤΑ 03: ARDUINO ΣΤΟ IOT
Γιατί να επιλέξετε Arduino;
Ευκολία Χρήσης
Απλοποιημένη γλώσσα προγραμματισμού και τεράστια βιβλιοθήκη παραδειγμάτων για γρήγορη ανάπτυξη.
Open-Source
Πλήρης πρόσβαση σε σχηματικά και κώδικα. Μεγάλη κοινότητα υποστήριξης σε όλο τον κόσμο.
Σύνδεση με Cloud
Ενσωμάτωση με το Arduino IoT Cloud για απομακρυσμένο έλεγχο και απεικόνιση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.
Χαμηλή Τιμή
Προσιτό κόστος για πρωτοτυποποίηση και παραγωγή, καθιστώντας το ιδανικό για εκπαιδευτικά και ερασιτεχνικά project.
Samos Arduino Day 2026

## Slide 14
Διαθέσιμοι Τύποι Arduino
Εξερευνώντας την πολυμορφία του οικοσυστήματος
Entry & Standard
Arduino Uno
Arduino Leonardo
Power & Performance
Arduino Mega
Arduino Due
Compact & IoT Ready
Arduino Nano
Arduino Micro
Arduino MKR Series
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ARDUINO MKR ZERO
Σύγχρονη αρχιτεκτονική για IoT εφαρμογές
"Η επιλογή της πλακέτας εξαρτάται από τις ανάγκες σε μνήμη, ταχύτητα επεξεργασίας και επιλογές συνδεσιμότητας."
Hardware Ecosystem
SAMOS ARDUINO DAY 2026

## Slide 15
Η Σειρά Arduino MKR
Επαγγελματικές λύσεις για το Internet of Things
Επεξεργαστής SAMD21
Βασισμένο στον 32-bit ARM Cortex-M0+, προσφέροντας υψηλή υπολογιστική ισχύ σε μικρό μέγεθος.
Συνδεσιμότητα & Cloud
Ενσωματωμένο WiFi και άμεση υποστήριξη για το Arduino IoT Cloud για απομακρυσμένο έλεγχο.
Ενεργειακή Αποδοτικότητα
Βελτιστοποιημένο για χαμηλή κατανάλωση, ιδανικό για εφαρμογές που λειτουργούν με μπαταρία.
ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
3.3V
FORM FACTOR
MKR Series
* Η σειρά MKR περιλαμβάνει εκδόσεις για WiFi, LoRa, Sigfox και GSM.
SAMOS ARDUINO DAY 2026

## Slide 16
ESP32 – Το «Swiss Army Knife» του IoT
Ισχύς, Συνδεσιμότητα & Χαμηλό Κόστος
ΕΝΟΤΗΤΑ 03: ARDUINO ΣΤΟ IOT
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ
Dual-core Xtensa LX6 240MHz
ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
Wi-Fi & Bluetooth 4.2/BLE
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ
34 GPIO, ADC, DAC, I2C, SPI
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Deep Sleep ~10μA
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
Arduino IDE & MicroPython
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
~3-5€
ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Έξυπνο Σπίτι
Wearables
Απομακρυσμένοι Αισθητήρες
Βιομηχανικός Αυτοματισμός
ESP32 Development Board - Pinout Ready
Samos Arduino Day 2026
Η πιο δημοφιλής επιλογή για IoT projects παγκοσμίως